Раздел 1

1.Введение

Основанием для разработки генерального плана с Осички Осичковского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области является  техническое задание, утвержденное Главой администрации.

Основная цель генерального плана села  Осички Осичковского                                    сельского поселения      Руднянского    муниципального района Волгоградской области – устойчивое пространственное развитие территории путем взаимоувязки и согласования федеральных, региональных, межрегиональных, межотраслевых и районных приоритетов стратегического развития, позволяющих выявить направления социального и экономического развития, выстроить механизм  наиболее эффективного использования имеющихся в поселении природных и территориальных ресурсов с учетом ограничений пространственного характера.

2.Цели и задачи территориального планирования.

2.1. Определение административных границ территории села.

- Отобразить границу села и границы с сопредельными муниципальными образованиями.

-  Отобразить предложения по изменению границ населенного пункта.

2.2 .Определение территориальных ресурсов и принципов их рационального использования.

- Формирование архитектурно-панировочной структуры территории.

- Обеспечение прав жителей  на благоприятные условия проживания (комфортность, выполнение социальных и санитарных норм).

- Сохранение и развитие уникальных природных территорий.

- Рациональное использование территории поселения.

-  Подготовка предложений по установлению и изменению границ категорий земель.

2.3. Определение зон с особыми условиями использования территории.

-  Установление зон охраны природных объектов.

- Установление санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов.

- Определение защитных зон и полос отвода газопроводов и нефтепроводов.

- Определение территорий,  подверженных  подтоплению и затоплению.

- Определение территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. 4. Строительство сетей и объектов инженерно-технической инфраструктуры.

- Формирование системы водоснабжения.

- Формирование системы водоотведения.

- Развитие очистных сооружений сточных вод.

- Размещение предприятий по обращению с твердыми бытовыми отходами.

- Формирование системы электроснабжения.

-  Определение потребности городского поселения в электроэнергии.

- Определение потребности городского поселения в природном газе.

- Формирование системы газоснабжения.

- Формирование системы теплоснабжения.

-  Подготовка предложений по инженерно-техническому обеспечению территории.

2.5. Строительство транспортных объектов и сетей.

- Обеспечение потребности населения устойчивым транспортным сообщением

-     Развитие транспортных объектов.

2.6. Строительство объектов инфраструктуры социального обслуживания населения.

-Удовлетворение потребности населения   поселения в социальных услугах.

- Размещение образовательных и воспитательных учреждений.

- Размещение медицинских учреждений.

-  Размещение спортивных и культурно-оздоровительных центров

- Установление зон планируемого размещения социальных и иных объектов другого уровня ответственности (значения).

3. Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории.

3.1. Градостроительные разработки, предшествующие новому генеральному плану и их результаты.

Детально проработанные проекты и материалы, относящиеся к развитию  территории села отсутствуют. В проекте использованы материалы проекта «Схема территориального планирования Руднянского муниципального района Волгоградской области», разработанная проектной организацией ООО «Геодезия и межевание»

г. Ярославль

В составе проекта Схемы разработаны карты (схемы), которые характеризуют современное использование территории района, благоприятность территории для капитального строительства по комплексу ограничений и инфраструктурной обеспеченности, основные направления развития планировочной структуры и формирования систем расселения, а также перспективное функциональное зонирование территории района и пространственное развитие (с выделением зон активизации хозяйственной деятельности, инновационного развития и «точек роста»).

Схема территориального планирования муниципального района разработана на следующие проектные периоды:

исходный год – 2015 г.,

I этап – 5 лет (первая очередь – 2015 г.);

II этап – 10-15 лет (расчетный срок – 2030 г.);

III этап – 20-25 лет (перспектива – 2040 г.).

3.2. Градостроительная ситуация

Руднянский муниципальный район расположен в северной части Волгоградской области в зоне разнотравно–типчаково–ковыльных умеренно засушливых степей, на Медведицких Ярах. По берегам рек - Медведицы, Терсы и Щелкана в оврагах растут небольшие байрачные леса с деревьями исполинами. На севере и востоке район граничит с Жирновским районом, на юго-востоке – с Котовским, на юге и юго-западе – с Даниловским, на западе – с Еланским.

Село Осички расположено в Руднянском районе Волгоградской области на берегу р. Щелкан и является центром Осичковского сельского поселения, в состав которого входят 5 населенных пункта:

- с Осички – 516 чел.;

- с. Новокрасино- 111.чел.

- с. Новокуйково – 333чел.

- с Баранниково – 196чел.;

- х. Ягодный – 55 чел.

Итого население Осичковского сельского поселения – 1295чел.

3.3. Оценка природных особенностей и ресурсов территории

3.3.1 Природно-климатические условия

Климатическая характеристика района строительства согласно СНиП 2.01.01-2001 «Строительная климатология и геофизика» следующая:

- Район строительства относится к III-В  климатической зоне;

- Средняя температура наиболее холодных суток -   -320С;

- Средняя температура наиболее холодной пятидневки -   -270С;

- Промерзание грунтов  –   -1,4 м;

- Преобладающее направление ветра: юго-восточное и северное.

В соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузка и воздействия» данной площадке соответствуют следующие характеристики:

- Давление ветра – 38 кг/м2;

- Снеговая нагрузка – 180 кгс/м2  для III района.

Характер климата  на рассматриваемой территории  – резко континентальный,  характеризуется значительным контрастом между холодной зимой и жарким засушливым летом, недостаточным количеством осадков и низкой относительной влажностью.

#### Климат района резко-континентальный с заметной сменой температур воздуха по сезонам. Район относится к засушливой зоне с гидротермическим коэффициентом 0,7.  Средняя температура января: - 10С – 14С, июля +22С. Абсолютный максимум температуры +42С, - 40С. Период со средней суточной температурой воздуха выше +10°С равен 155 дней. Среднегодовое количество осадков 345 мм.
           Средняя месячная и годовая температура воздуха в районе по данным метеостанции  Волгоградской области составляет (СНиП 23-01-99*):

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -10,0 | -9,1 | -3,4 | +7,8 | +15,4 | +19,6 | +21,4 | +21,4 | +20,2 | +14,0 | -0,5 | -5,8 | +6,3 |

Зима сопровождается морозами и холодными ветрами, а также частыми оттепелями, приводящими к неустойчивому снеговому покрову и значительному промерзанию почвы. Первые заморозки наступают в начале октября, последние – во второй половине апреля.

Абсолютная минимальная температура воздуха может достигнуть - минус 38°С. Средняя относительная влажность холодного месяца 82%. Количество месячных осадков за ноябрь-март месяцы – 177 мм. Преобладающее направление ветра юго-восточное. Зима с частыми гололедицами, без снега. Среднее значение снегового покрова 10-12 см, что объясняется небольшим количеством осадков в холодное время года, а с другой стороны, часто дующими ветрами, сдувающими снег с равнинных полей.

Для весны характерно быстрое повышение температур с одновременным усилением ветров, что вызывает интенсивное таяние снега, мерзлая земля не может полностью впитать талые воды, происходит иссушение почвы. В теплый период барометрическое давление 13,0 гПА.

Абсолютно максимальная температура воздуха плюс 42°С. Средне-месячная влажность воздуха – 39%. Преобладающее направление ветра – северное.

Высокая температура в летние месяцы часто сочетается с почти полным отсутствием осадков. В некоторые годы в теплый период не бывает дождей 20-40 дней. Наряду с этим возможны ливни чрезвычайной интенсивности, сопровождающиеся градом, шкавалистыми ветрами, бурями, за время которых выпадает до 25% среднегодового количества осадков.

Район относится к территории с повышенными скоростями ветра. Максимальная среднемесячная скорость ветра 4,2 м/с; годовая – 4,6 м/с. При отсутствии на почве снегового или растительного покрова возможны пыльные бури. Их чаще всего наблюдают в мае-июне. Число дней с пыльными бурями – 10-11дней. Среднее многолетнее число дней с суховеями – 41день в год.

Проектируемая площадка относится  к  III В – зоне климатического районирования для строительства.

Зона влажности (рекомендуемая) – 3.

Выводы:

#### По строительно-климатическому районированию район отнесен по СНиП 23-01-99 к подрайону III-в.

#### Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции собственно равны -25°C и +14°С. Продолжительность сезона 205 дней. Физико-климатические условия благоприятны для организации отдыха.

#### Среднесуточные температуры теплого периода +12°С до +17°С, холодного -5 до 15°С, что благоприятно как для летнего, так и для зимних видов отдыха. Число дней с комфортными условиями составляет 70-75 летом и до 90-95 зимой.

#### Климатические условия района планировочных ограничений не вызывают.

3.3.2. Оценка инженерно-геологических условий*

Инженерно-геологические изыскания для комплексной застройки с. Осички Руднянского муниципального района Волгоградской области выполнены в сентябре-октябре 2010 года ООО «Радиан-С» в сентябре-октябре 2010 г.

В геологическом строении до глубины 6,0 м принимают участие верхнечетвертичные аллювиальные отложения представленные следующими слоями пород сверху вниз:

Глины коричневато-серые, залегают локально на прилегающей территории с поверхности до глубины 1,5-2,5 м.

Суглинки коричневатые, распространены повсеместно, вскрытая мощность слоя достигает 6,0 м.

Глины при дополнительном увлажнении проявляют слабонабухающие свойства.

Суглинки при замачивании и дополнительных нагрузках просадочны. По степени морозоопасности грунты при замачивании и последующем промерзании относятся к  среднепучинистым и сильнопучинистым грунтам. При естественной влажности грунты слабопучинистые и непучинистые. Глубина сезонного промерщания глинистых грунтов составляет 1,4 м. Коррозионная активность грунтов по отношению к стали изменяется от средней до высокой с преобладанием высокой.

Грунтовые воды на прилегающей территории залегают на глубине более 10 м.

Участок квартала одноэтажной жилой застройки расположен в с. Осички Руднянского района Волгоградской области, в геоморфологическом отношении находится в пределах Хоперско-Бузулукской ледниковой эрозионной равнины. Рельеф в пределах площадки относительно ровный с уклоном на юго-восток в сторону р. Щелкан, характеризуется отметками 128,31-137,67 м в Балтийской системе высот. На отдельных участках находятся ямы, глубиной до 1,5-2,5 м., а также навалы грунта. Площадка свободна от застройки, пересечена подземподземными коммуникациями, в том числе водонесущими, а также автодорогой на с. Лемешкино.

Геологический разрез площадки представлен современными насыпными грунтами (ИГЭ-1), среднечетвертичными ледниковыми суглинками (ИГЭ-2) и песками (ИГЭ-3). Категория инженерно-геологических условий площадки согласно п. 8.1.11 СП 11-05-97, часть II, - средней сложности (II).

Насыпные грунты ИГЭ-1 являются свалкой грунтов и строительного мусора. Они характеризуются неоднородным составом и сложением, неравномерной плотностью и сжимаемостью.

Суглинки ИГЭ-2 слабо просадочные. Просадка грунта под действием собственного веса отсутствует, тип грунтовых условий по просадочности – I

Подземные воды в пределах площадки на исследуемую глубину не вскрыты. Тип территории по потенциальной подтопляемости рекомендуется принимать II -Б2, согласно приложению И к части II СП 11-105-97 (потенциально подтопляемые в результате техногенных аварий и катастроф).

Фоновая сейсмичность исследуемой территории (р.п. Рудня) в соответствии с Изменением № 5 СНиП II-7-81 для зданий и сооружений массовой застройки менее 6 баллов, независимо от категории грунтов по сейсмическим свойствам (она II)

3.3.3. Рельеф. Водный бассейн, водные ресурсы.

#### На территории села рельеф имеет уклон к реке с севера на юго-восток. Общий уклон местности с северо-запада на восток и юго-восток.

Абсолютные отметки изменяются в пределах от 39 м. до 38 м. с уклоном на юго-восток вдоль реки Щелкан. 
       Долина реки достаточно изрезана, высота коренного берега на территории  села  около 3 м. Питание реки снеговое, наибольший уровень подъёма наступает в первой половине апреля и до середины в пределах высоты коренного берега. Продолжительность высоких уровней несколько суток. В конце июня – начале июля река пересыхает и образует систему разобщенных плесов – длиной от 10 м. до 3 км, глубина колеблется от 0,8 до 2,2 м.

#### Долина реки  Щелкан отличается значительной шириной (3-10 км) и хорошо развитой поймой и I падпойменной террасой. На поверхности поймы множество стариц, озер и заболоченных участков.

#### В условиях донского района источником питания реки в основном являются талые снеговые воды. Летне-осенние осадки не оказывают существенного влияния на поверхностный сток вследствие больших потерь на испарение.

На поверхности много микроформ в виде западин, мелких бороздок и бугорков. На подпойменных террасах реки Щелкана образовались лугово- и лугово-черноземные почвы и солонцовые компасы, остречеются такие и песчаные массивы.

В весеннее время происходит подтопление жилых территорий. 
       Для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения села используются  подземные источники воды.

Широкие песчаные пляжи и живописные залесенные берега реки благоприятствуют созданию зон отдыха для жителей района, о чем свидетельствует огромное количество приспособленных мест для купания.

3.3.4. Растительность.

#### Территория  Руднянского района согласно схеме геоморфологичеcкого районирования Волгоградской области расположена на южных отрогах Приволжской возвышенности Медведицких яров по правобережью реки Медведицы. На западе этот район граничит с Хоперско-Бузулукскской аккумулятивной равниной. Рельеф медведицких яров депудационный и представляет собой поверхность сильно расчлененную овражно-балочной сетью.

#### Рассматриваемая территория расположена в зоне полупустынь.  Естественная травяная растительность сохранилась лишь на участках, не задействованных в сельскохозяйственном использовании. Неравномерность произрастания травяного покрова связана с особенностями рельефа местности (наличие замкнутых понижений  различной формы и размеров), а отсюда с неравномерностью  увлажнения. В границе села Осички наиболее благоприятны условия для произрастания трав в Северной части. 
    Растительность представлена разнотравно-тепчаково-ковыльной растительностью среднего типа. Для района характерно проявлнние водной и ветровой эрозии почв. Засушливость климата и изменчивость количества выпадающих осадков, различие температурного режима в разные годы приводят к резким колебаниям урожайности сельскохозяйственных культур и их валовых сборов. Сравнительно большое количество тепла способствует выращиванию таких теплолктавых культур, как подсолнечник, бахчевые, овощи.

#### По берегам реки Щелкан  имеется лесной массив, что создает благоприятные Район расположен в зоне степных черноземных почв, которая в условия для организации кратковременного отдыха жителей села.       Экологическая обстановка в районе благоприятная. Этому способствует отсутствие крупных вредных промышленных производств.

#### Выводы:

1. Успешное ведение сельского хозяйства возможно на большинстве почв.

2. Почвенные условия района, как и в целом Волгоградской области, нельзя назвать благоприятными для ведения лесного хозяйства в разрезе регионов Российской Федерации, однако есть необходимость развития лесохозяйственного производства для эффективного предотвращения эрозии почв.

3. Имеющиеся на территории района окультуренные почвы можно успешно использовать для кормопроизводства, выращивания картофеля, зерновых, зернобобовых, овощных и плодовых культур, рапса.

4. Растительный покров района характеризуется значительной пестротой и богатым видовым разнообразием, что создает условия для его рекреационного и хозяйственного использования.

5. Среди растений, произрастающих в районе, имеются медоносные, лекарственные, пищевые, декоративные виды в количествах, допускающих возможность их заготовки.

## 3.3.5.Экологическая ситуация

Загрязнение воздушного бассейна

Загрязнение атмосферного воздуха территории Руднянского района является одним из  факторов риска для здоровья населения.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в рассматриваемом районе являются промышленные предприятия и котельные, работающие преимущественно на твердом топливе,  а также автотранспорт, выбросы от которого содержат окись углерода, окись азота, углеводороды и т.д.

Как правило, организованные источники выбросов в атмосферу вредных веществ не оборудованы или оборудованы малоэффективной системой очистных сооружений, с низкой степенью очистки, не все предприятия осуществляют исследование атмосферного воздуха в зоне влияния промышленных предприятий, на границе зоны жилой застройки, на автомагистралях.

Загрязнение поверхностных вод

С. Осички расположено в основном на водосборной площади р.Щелкан

Качественный состав воды рек формируется под влиянием природных и антропогенных факторов.

#### Антропогенное воздействие реки испытывают в основном от организованных постоянных сбросов хозяйственно-бытовых сточных вод  сельских  образований, от которых отводится недостаточно-очищенный загрязненный сток в  р.Щелкан.

#### С неканализованных и необеспеченных очистными сооружениями территорий сельского поселения ( обеспечены выгребами), распаханных водосборов, особенно в водоохранных зонах рек, в период весеннего половодья и дождевых паводков, с поверхностным стоком в реки поступают дополнительные загрязняющие вещества. В отдельные сезоны года это приводит к резкому ухудшению качества воды и увеличению в воде отдельных показателей качества воды – взвешенные вещества, аммонийный, нитритный азот, фосфаты, нефтепродукты. Снижается содержание растворенного в воде кислорода.

Загрязнение подземных вод

Водоснабжение с Осички для хозяйственно-питьевых целей осуществляется в настоящее время 2-мя скважинами, а также шахтными колодцами и каптированными родниками, частично обеспечены централизованным водоснабжением.

#### По характеристике водоносного горизонта источники водоснабжения относятся к II и III классам эпидемиологически значимых объектов. Это свидетельствует о том, что питьевая вода пригодна для питьевых целей после предварительной водоподготовки (обезжелезивания, очистки, обеззараживания  и т.д.). Предварительная водоподготовка на водозаборах не организована.

4.  Современное использование территории.

4.1 Административно-территориальное устройство.

Село Осички – административный центр  сельского поселения в составе  муниципального района  Волгоградской области.  	По кадастровому делению  площадь территории села составляет 395,3965 га. **

____________________________________________________________________

4.2.  Функционально-пространственная организация.

Для выполнения графического материала генерального плана использована  картографическая основа М 1:5000*, откорректированная ГУП ВОАПБ в 2010г.

Современный баланс использования территорий села

таблица 3.2-1

| №/№ п.п. | Наименование территории | Площадь** (га) | Состав территорий, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Селитебная | 38,36 | 52 |
| 2. | Производственно- коммунальная | 1,50 | 2 |
| 3. | Рекреационная | 26,22 | 36 |
| 4. | Сельско-хозяйственных объектов | 6,22 | 8 |
| 5. | Специального назначения(кладбище, ТБО) | 1,20 | 2 |
|  | Итого | 73,50 | 100 |
| 6. | Иные территории | 321,90 |  |
|  | Всего в границах села на 2010 год | 395,40 |  |

Селитебная территория сформирована вдоль реки Щелкан . 
         Территория	производственного назначения  занимает  западную часть села.

Сельскохозяйственное производство, связанное с животноводством, и коммунальные объекты (полигон твердых бытовых отходов) размещены с  учетом преобладающего направления ветра с подветренной стороны.

Между жилой застройкой и производственными объектами выдержана санитарно-защитная зона в виде полосы  шириной от 50 м до 100 м.

Западная часть территории производственного назначения ограничена в использовании наличием воздушных линий электропередачи высокого напряжения.

Восточная часть южного района села занята  частично территорией молочно-товарной фермы, в настоящее время не действующей.

Рекреационная территория образована поймой реки Щелкан и  сквером, находящимся в центре села.

4.3 Расселение населения и размещение мест приложения труда

Демографическая ситуация в Руднянском муниципальном районе, как и в Волгоградской области в целом, характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения. Одной из причин которой является превышение числа умерших над числом родившихся, хотя в последние годы в районе наблюдается положительная тенденция роста уровня рождаемости населения.

Коэффициент рождаемости в районе в 2010 году составил 8,87(. Низкий коэффициент рождаемости по данным общероссийской статистики определяется сдвигом возрастной модели рождаемости к более старшим возрастам, распространенностью малодетности и абортов. Ежегодное снижение численности постоянного населения составляет от 19,7‰ (2007 г.) до 20,3‰ (2009 г.). Наряду с увеличением темпов сокращения численности населения района, естественный прирост так же остается отрицательным и составил в 2009 году -2,9(.

Сложившийся в районе уровень рождаемости не обеспечивает даже простого воспроизводства населения. При ухудшении социально-экономических условий неизбежно начинается более активная естественная убыль населения. В структуре населения Руднянского района по данным на 01.09.2010 года население моложе трудоспособного возраста составляло 16,6% население трудоспособного возраста – 56,8% старше трудоспособного возраста – 26,6%.

Дифференциация населения по полу: 54,2 % – женщины  и 45,8 % – мужчины не выявляет существенных отклонений от соответствующих областных показателей.

Численность населения  села Осички (административный центр) –   516чел.*

Основная деятельность жителей села -  работа в сельскохозяйственном производстве (товарные сельские хозяйства и выращивание растениеводческой и животноводческой продукции населением для собственного потребления в личных подсобных хозяйствах); работа на предприятиях, являющихся вспомогательными для товарного сельского производства  (автотранспортные предприятия, складские объекты, объекты коммунального хозяйства).

Места приложения труда обслуживающей группы населения - объекты образования,  культуры, обслуживания. Исторически расселение жителей тяготело к реке, селитебная территория сформировала ядро села, по периметру распределилась производственная территория.

Фактическая плотность населения (площадь селитебной территории 38,56га.) – 13,4чел/га.__________________________________

*Сведения предоставлены Администрацией с. Осички

** СНиП 2.07.01 – 89* Приложение 5

5. Социально – экономическое развитие территории

### 5.1. Жилищный фонд

Одной из важнейших задач социально-экономического развития Руднянского муниципального района, является обеспечение населения доступным (по стоимости и срокам возможности приобретения) и комфортным жильем. Жилые дома представлены деревянными, кирпичными жилым домами от 1до 3-х этажей с подсобными сараями и постройками.

#### В настоящее время объекты коммунальной инфраструктуры с. Осички имеют значительный износ инженерных сетей и сооружений.

#### Значительные потери воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей приводят к неэффективному использованию природных ресурсов. Одним из следствий такого положения является дефицит в обеспечении населения питьевой водой нормативного качества.

#### Показатели развития жилищно-коммунального хозяйства

| Показатели | 2009 год факт |
| --- | --- |
| Жилищный фонд в расчете на 1 жителя, кв.м | 29,5* |

По данным  Схемы территориального планирования территории

5.2 Общая характеристика отраслей экономики

Природные условия позволяют развивать: животноводство на естественных выпасах, производство зерновых культур.	 В границе села Осички производственные предприятия распределены в западной  и южной частях села. Имеются  складские объекты (зернохранилища),  автотранспортные предприятия,  животноводческие фермы.

5.2.1 Сельскохозяйственное производство

Хозяйства с содержанием животных до100 голов располагаются на западных  и южных производственных территориях. Западные производственные территории имеют свободные площади для развития дополнительных производственных мощностей.

5.2.2 Объекты государственного и муниципального управления.

Село Осички  как административный центр  Осичковского сельского поселения  представлен  объектами административного управления и коммунального хозяйства.

5.3. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

Объекты  повседневного пользования (школа, детский сад, магазины товаров первой необходимости,), предназначенные для обслуживания жителей, расположены в центральной части села и в жилой застройке  вдоль главных улиц.

5.3.1 Учреждения здравоохранения.

Из учреждений здравоохранения местного  подчинения (фельшерско- акушерский пункт) находится в жилой части села и обслуживает население 1295 чел Осичковского сельского поселения.

5.3.2 Учреждения образования

Учреждения образования относятся к учреждениям повседневного пользования. В с. Осички  общеобразовательная школа на 320 человек с размещением в этом же здании детского сада на 20 мест.

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2009 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОУ Осичковская СОШ | ул Мирная, 25 | мест | 320 | 83 |

В настоящее время в Руднянском муниципальном районе отмечается тенденция увеличения потребности населения в услугах дошкольного образования. Охват детей дошкольным образованием составляет 56,8 % от общего числа детей.

5.3.3 Сфера культуры и искусства

Учреждения культуры и искусства( Клуб) размещены в центре в увязке с главными улицами  и с пешеходными  потоками.   Необходимо выполнить реконструкцию существующего клуба.

Перечень учреждений культуры и искусства.

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2009 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное учреждение культуры «Центр культурного досуга» Осичовского сельского поселения Осичковский сельский Дом культуры | ул. Мирная, 23 | Посадочных мест | 230 | 100 |
| 2. | Осичковская сельская библиотека | ул. Мирная, 23 | Кол-во экз. | 6747 | 6747 |

5.3.4. Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

В настоящее время в селе имеется   спортивный зал на базе школы.

5.3.5. Ритуальное обслуживание населения.

По уточненным сведениям о территории планирования*, территория кладбища села Осички составляет 0,75 га. в границе населенного пункта –. ( местоположение: производственная территория в западной части села)

____________________________________________________________________

* Корректура топоосновы выполнена ГУП «ВОАПБ» в январе 2010г

5.3.6 Кредитно-финансовые  учреждения, рынки и предприятия торговли, предприятия, опосредующие деловые отношения.

Коммерческие предприятия, оказывающие негосударственные и немуниципальные услуги населению села, преимущественно располагаются в центре села, встраиваясь в  существующую застройку.

Выводы:

- Проведенный анализ позволяет сделать выводы о том, что наиболее социально развитым поселением Осичковского поселения  является с Осички, в котором сосредоточены объекты социально-культурной системы максимальной ёмкости.

- Нормативная потребность в учебных местах не выявлена.  Наполняемость школьных образовательных учреждений по селу  составила 25%, что значительно ниже среднероссийского уровня, равного 60-65%

- Нехватка дошкольных мест  не наблюдается.

- Обеспеченность населения села местами клубных заведений в превышает нормативный показатель (60 мест на 1000 жителей).  Сложившаяся система территориального размещения объектов культурного обслуживания является оптимальной и пересмотра не требует.

- Библиотечный книжный фонд составляет 6,747 тыс. экземпляров,  и демонстрирует превышение нормативного показателя, равного 4,5 тыс. томов.

- Удельная площадь спортивных залов района, приходящаяся на 1000 жителей, не соответствует норме.  Требуется провести в отношении плоскостных сооружений района расчетное размещение.

Раздел II

1.Обоснование  решений генерального плана.

1.1. Определение и установление административных границ территории села.

За основу для решения по определению и установлению административных границ села принят сценарий его территориально-пространственного развития по выявленным социально-экономическим тенденциям, региональным и местным закономерностям, основным положения м градостроительного и земельного законодательства Российской Федерации и Волгоградской области. 
           Запланировано:
- перевести земли сельскохозяйственного назначения в западной и южной окраинах села в земли населенных пунктов с включением их в состав территории села  для последующего целевого использования и застройки;
           Определение и установление границы села произведено в соответствии с существующим землепользованием по материалам ГУ « Кадастровая палата Волгоградской области».и в соответствии с материалами проекта «Схема территориального планирования Руднянского муниципального района Волгоградской области», разработанная проектной организацией ООО «Геодезия и межевание»

г. Ярославль

1.2. Стратегия территориального развития .

На территории села выделено 13 жилых кварталов,  рекреационных зоны и 3 производственных территории сельскохозяйственного направления, определена их площадь. Осуществлено функциональное зонирование территории в установленных границах села.

Самые крупные зоны по установленным нормативами территориям:
- селитебная -  89,34га;
- производственно- коммунальная  –  1,7га;

- сельско-хозяйственных объектов- 12,24га,
- ландшафтно-рекреационная – 26,22 га.

- специального назначения- 1,62га. 
         Существующий жилой фонд сохраняется полностью.

Новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободных территориях в западной и юго- западной части селав основном за счет индивидуальной жилой застройки  .

Общественный центр предлагается формировать на месте сложившегося центра. Кроме того, в северной части села на самой высокой точке села на территории примыкающей к вновь построенному кварталу предлагается по желанию жителей разместить небольшую церковь . 
         Принимается норма жилой обеспеченности одного жителя 
села – 30 кв.м. общей площади.
      Увеличивается территория действующего кладбища на западе села до 1,23 га и закрепляется в новых границах.
      Формируется непрерывная система озеленения села  вдоль водно-земной реки Щелкан, в южной части предлагается сформировать паковую зону вдоль возникающих в период полноводья прудов.

Вдоль существующих и вновь проектируемых производственных территорий необходимо сформировать защитное озеленение  санитарно-защитных зон.
        Часть ландшафтно-рекреационных территории, планируемых для размещения объектов общего пользования, требуют выполнения предварительных проектных работ по определению нормативной площади заявленных объектов и их окружной границы.
       Выделены незастроенные территории, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке:
- территория застройки индивидуальными жилыми домами;
- территория местных центров обслуживания населения.

Село имеет определенные пространственные ресурсы для развития за пределами существующих границ.
          В западной части граница села опоясывает производственные территории. Существующий  полигон твердых бытовых отходов (ТБО), находящийся в северной части села необходимо   закрыть , т.к. не выдерживается необходимый санитарный разрыв .

Новый полигон  размещается  в южной стороне с соблюдением необходимого санитарного разрыва до жилой застройки 1000м.

Производственные территории находятся в непосредственной близости от существующей жилой  застройки. Свободное развитие села, возможно, лишь в южном направлении иго западном направлении.

Таким образом, целесообразными направлениями развития села являются:
- рост жилых территорий в южном и юго- западном направлении
- корректировка использования данных земель
- интенсификация использования территории в пойме реки Щелкан для организации зоны отдыха населения

1.3.Источники территориального развития.

- ростом производства мяса и мясопродуктов, ведущим к созданию небольших фермерских хозяйств по разведению поголовья скота и числа соответствующих производственных объектов;
- развитием личных подсобных хозяйств, содержащих домашний скот и птицу, тепличные строения, влекущим за собой расширение территории села и соответственно инфраструктуры объектов, обеспечивающих этот процесс.

1.4. Приоритеты и варианты территориального  развития.

Стратегией был определен ряд тенденций в территориальном развитии, которые отражены в генеральном плане:
- производственные территории тяготеют к западной  окраине, образовывая производственную панель, положенную параллельно к размещению жилой застройке, на  юге промышленность  образует два компактно-обособленных промышленных района;
- жилая территория, сконцентрированная на западной стороне двумя полосами кварталов параллельно существующим кварталам , сложившимся вдоль главной улицы и компактно-обособленная, на южной стороне должна продолжиться и развить  свое планировочное формирование;
- рекреационные территории вытеснены в центральную часть села и образуют водно-зеленыу зону на основе реки Щелкун, создав, таким образом, достаточное пространство для массового отдыха населения;
- общественный центр села сформировался компактно, его территориальное развитие не предполагается, развитие системы учреждений обслуживания населения предложено за счет реконструкции существующих объектов , равномерно распределенных по территории села,  учреждения обслуживания тяготеют к местам концентрации транспорта и пешеходов с формированием обслуживания вдоль основных транспортно-коммуникационных  направлений( главных улиц).
          Строительный потенциал села сохраняется, происходит укрепление коммунального хозяйства.
        Комплексный сценарий предполагает более всестороннее использование территориального потенциала сел, используя преимущества функциональной и планировочной  структуры территории.  Он предполагает получение экономической выгоды от сбалансированного развития жилой структуры, производственных зон и инженерно-технической инфраструктуры. Поскольку они связаны между собой, развитие инфраструктуры в значительной степени обусловит развитие  сельского хозяйства. В этой ситуации будет достигнут синергетический эффект от комплексного градостроительного развития  территории села. 
        Реализация комплексного сценария градостроительного развития поселения  возможна на основе формирования целостной системы  планировки территории,  наличия плана реализации генерального плана поселения.  Важным инструментом реализации данного сценария являются комплексные целевые муниципальные программы, направленные на развитие жизненно важных сфер хозяйства села.
        Генеральным планом запланировано выделение на территории села пяти планировочных районов: двух жилых районов и трех промышленных.

Генеральный план изменяет границы жилой и производственной зоны села во всех направлениях, увеличивая общую площадь территории необходимую для его устойчивого развития в соответствии с прогнозом, вытекающем из стратегии развития

1.5. Прогноз развития территории

Наряду с увеличением темпов сокращения численности населения района, естественный прирост так же остается отрицательным и составил в 2009 году -2,9(.в В соответствии с прогнозом Схема территориального планирования естественный прирост населения составляет 2,9(. Следовательно, к 2030 году население с. Осичики составит  670 чел.

| № п/п | Период | Площадь, га | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующий | 395,3965 | 516 |
| 2 | На 2030 год | 395,3965 | 670 |

## 2. Функциональное зонирование

Критериями для выделения зон являются: уровень интенсивности хозяйственного использования территории и допустимая с экологической точки зрения (а также с учетом других ограничений по использованию территории) степень преобразования природной среды.

Система критериев включает следующие группы требований

- Градостроительные (концентрация промышленности, плотность транспортной сети, наличие трудовых ресурсов, наличие ограничений и др.)

- Экологические (ландшафтная организация, природно-ресурсный потенциал и др.)

- Технические (инженерно-техническая инфраструктура, строительно-технические и санитарно-технические условия и др.)

2.1. Комплексное пространственное развитие территории.

Проектные предложения предполагают кроме предложений по установлению границ населенного пункта (2.1.2) выделение планировочных районов, обосновывающих предложенное функциональное зонирование территории и определяющих параметры планируемого развития зон.
         Предложения по размещению зон, заложенных в настоящем проекте, направлены на создание сбалансированной планировочной системы « расселение населения – тяготение к местам приложения труда, отдыха, обслуживания», обеспечивающей удобство ежедневных миграций населения. Предложенное разбиение на функциональные зоны на основе указанной планировочной системы позволяет утверждать о достижении в будущем необходимого соответствия между комфортностью проживания (жилья) и функционирования систем обслуживания населения. Показатель сбалансированности должен постоянно расти. 
Проектируемый баланс использования территорий села

таблица 3.2-1

| №/№ п.п. | Наименование территории | Площадь** (га) | Состав территорий, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Селитебная | 89,34 | 68 |
| 2. | Производственно- коммунальная | 1,7 | 1 |
| 3. | Рекреационная | 26,22 | 20 |
| 4. | Сельско-хозяйственных объектов | 12,25 | 9 |
| 5. | Специального назначения(кладбище, ТБО) | 1,62 | 2 |
|  | Итого | 131,13 | 100 |
| 6. | Иные территории | 264,28 |  |
|  | Всего в границах села на 2010 год | 395,40 |  |

2.2. Развитие производственных территорий

Развитие села в планируемый период будет определяться укреплением сельскохозяйственного производства. Размещение и развитие сельскохозяйственных производств на территории села в последние годы  происходило медленными темпами. Однако оно останется ведущей отраслью экономики села в долгосрочной перспективе. Основными факторами, позволяющими стимулировать развитие сельскохозяйственных производств, будут быстрые темпы развития торговли, внешнего транспорта, строительства, связи и отраслей, оказывающих рыночные услуги. В этом смысле ситуация в селе будет соответствовать региональным тенденциям постиндустриализации.
       	Повлиять на это может только социально-экономическое развитие села. К числу таких условий относится решение придания ряда функций, отвечающих тенденциям использования имеющихся ресурсов, являющихся в настоящий момент источниками экономического развития (изменение хозяйственной системы села, технологических укладов и т.п.). Вероятность подобных изменений зависит от государственных и муниципальных программ социального и экономического развития, участия администрации поселения и района в процессах их подготовки и реализации.
         Развитие сельскохозяйственного производства приведет к спросу на производственные территории и помещения.

Исходя из этих положений, в генеральном плане предусмотрены мероприятия  по завершению формирования западной зоны производственных территорий, организации в нем улично-дорожной сети, инженерно-технического обеспечения, формирования санитарно-защитных зон.

В производственных территориях мероприятия и предложения настоящего проекта направлены на увеличение количества мест приложения труда. Село по-прежнему будет активно взаимодействовать с сопредельными сельскохозяйственными землями, что предполагает что жители села будут искать места приложения труда за пределами села. Полный прогноз будет сформирован в схеме территориального планирования муниципального района.

2.3. Развитие селитебных территорий

В целом численность населения, даже с учетом долгосрочной стратегии развития, может расти, но незначительно. Следовательно, жилищный фонд также будет незначительно расти. Однако жилищный фонд будет изменяться качественно. Обеспеченность жильем в пересчете на одного жителя должно возрасти до 30 кв.м., качество планировочных решений будет иным, вырастут нормы обеспеченности водой и энергоносителями. В жилом фонде будут жить достаточно мобильные семьи с относительно высокой долей населения в трудоспособном возрасте и значительным числом центров обслуживания населения.
        Жилой фонд села предполагается также разместить на части вновь присоединяемых территориях. Он будет состоять в основном из односемейного жилья.

Такие показатели сбалансированности жилья и мест приложения труда нашли отражение в предлагаемом изменении функционального баланса территории.

Исходя из положений генерального плана, предусмотрены мероприятия по формированию  жилых территоий  в  западном и южном направлении ,упорядочиванию улично-дорожной сети, плотности населения и жилого фонда.

2.4  Комплексное развитие системы обслуживания населения.

Генеральным планом предусматривается выделение  двух категорий учреждений и предприятий обслуживания: социальных и коммерческих.
        Социальные учреждения рассчитываются  и размещаются на территории села в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* приложение 7 и рекомендуемыми радиусами доступности (таблица 5).
         Учреждения торговли, бытового обслуживания и  предоставления услуг населению открываются предпринимателями за счет собственных и заемных средств, относя риски на свой счет. Количество, качество такого рода учреждений, их радиус обслуживания диктуются коньюктурой рынка, определяются предпринимателями самостоятельно в соответствии с территориальным зонированием. Отдельно стоящие здания для указанных учреждений строятся в общественно деловых зонах, встроенные учреждения могут размещаться в жилых и производственных зонах.

2.4.1 Развитие инфраструктуры  социального обслуживания.

Учреждения дошкольного воспитания.

На момент разработки генерального плана в селе работает 1 детский сад о вместимостью 20 мест в существующей школе. При этом их наполняемость составляет  50%. Очевидно, большая часть детей дошкольного возраста воспитывается дома.
        При положительном изменении  экономической ситуации (образование новых рабочих мест, рост рождаемости) возрастет  потребность в дополнительных местах в учреждениях дошкольного воспитания.

Расчет выполнен  на 670 чел.*:

Принято 100 мест на 1000 чел.

0,75 х  100 = 67 мест.

Предложено:

Сохранить детское дошкольное учреждение в существующей школе, реконструировав ее .

Размер земельного участка определен  нормой*  40 кв.м. на 1 место.

Учреждения общего и среднего (полного) образования.

На момент разработки генерального плана в селе функционирует общеобразовательная школа на  320 учащихся. Так как проектная вместимость существующей школы используется на 30%, то новое строительство не предусматривается.

131х0,67= 88уч.
Расчет потребной площади земельного участка общеобразовательной школы:     
      Норма при вместимости 40-400 учащихся – 50 кв.м. земельного участка на 1 учащегося.
 320х 50 = 1,6га 
Фактическая площадь земельного участка, занимаемого зданием школы и объектов в ее составе, (в границе ограждения) - 1,72 га.

Дополнительной территории не требуется.

| № п/п | Название района | Характеристики общеобразовательных учреждений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Вместимость, (чел.) | Потребность в территории, га |
| 1 | Существующая застройка | 1 | 320 | отсутствует |

* СНиП 2.07.01-89* табл. 7* Общеобразовательные школы.

Внешкольные учреждения.

Сведения отсутствуют. Стратегические планы социального и экономического села не предполагают размещения новых объектов капитального строительства социальной направленности на территории села.

Учреждения здравоохранения

Норма 13,5 коек на 1000 жителей

13,5 х 0,67=9 койка/мест

В селе имеется фельшерско- акушерский пункт. Стационарное лечение предполагается в р.п. Рудня

Общая площадь земельного участка лечебно-профилактического учреждения  составит 0,1 га. Дополнительные площади не требуются.

Таблица 2.3.1 - 3

| № п/п | Название расчетного района | Характеристики учреждений здравоохранения |
| --- | --- | --- |
|  |  | количество | Вместимость (койка) | Потребность в территории, га |
| 1 | Существующая зас тройка( ФАП) | 1 | 3 | отсутствует |

* СНиП 2.07.01-89* табл. 7* Стационары всех типов для взрослых с вспомогательными зданиями и сооружениями.
**Картометрические измерения

Физкультурно-оздоровительные учреждения

Расчет нормативной площади земельного участка для физкультурно-спортивных сооружений сети общего пользования*:
     Норма 0,7- 0,9 га. на 1000 жителей

0,75х0,67=0,502

Таблица 2.7.4 – 4

| № п/п | Название расчетного района | Характеристики физкультурно-оздоровительных учреждений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Объект | Вместимость | Потребность в территории, га |
| 1 | Существующая застройка | Спортивный зал, спортивное ядро школы | ** | 0,8 |

*СНиП 2.07.01-89* табл. 7* Физкультурно-спортивные сооружения
**определяется проектом планировки территории

Учреждения культуры и искусства.

На момент разработки генерального плана в селе имеется дом культуры с залом на 230 мест и библиотека. Необходимо выполнить реконструкцию клуба.
     Документы более высокого уровня, стратегические планы социального и экономического развития региона и района не предлагают размещения новых объектов капитального строительства социальной направленности на территории села.

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2009 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное учреждение культуры «Центр культурного досуга» Осичовского сельского поселения Осичковский сельский Дом культуры | ул. Мирная, 23 | Посадочных мест | 230 | 100 |
| 2. | Осичковская сельская библиотека | ул. Мирная, 23 | Кол-во экз. | 6747 | 6747 |

2.4.2 Развитие потребительского рынка.

Состояние инфраструктуры потребительского рынка - один из основных факторов, определяющих комфортность проживания населения. От рациональности ее размещения в структуре села во всех функциональных  зонах, от организации сервиса зависит качество жизни всех слоев населения. Положительные тенденции на потребительском рынке в последние годы – стабильный рост оборотов розничной торговли, развитие мелкооптовой формы и цивилизация рыночной торговли,  ориентированных на различные слои населения. На этой основе в последнее время происходит процесс совершенствования форм торгового обслуживания и  преобразования отрасли в современную индустрию сервиса.
      Скудные данные не позволяют сделать глубокие выводы по обеспеченности населения села объектами торговли. Норматив расчета потребности села  торговыми площадями, посадочными и рабочими местами, установленный СНиП 2.07.01-89* в силу изменившихся социально-экономических обстоятельств (отсутствие государственных и муниципальных инвестиций в строительство подобных объектов) и по Федеральному закону « О техническом регулировании»считаются рекомендуемыми и очень приблизительными. В рамках генерального плана предложения носят принципиальный и методический характер.

Учреждения торговли.

На момент разработки генерального плана в селе действовали  магазины различной направленности. При этом проблема размещения торговых учреждений сводится к обеспеченности  торгового пространства, но и неудовлетворительному качеству организации торговли. Большинство магазинов села не отвечают современным потребительским и  технологическим требованиям. 
        Расчет потребности (рекомендуемые приблизительно) в такого рода учреждениях показал потребности села на расчетный срок:

Магазины                                                  0,67 х 300 = 201 кв.м. торговой площади
Рынок                                                        0,67 х 30 = 22,1 кв.м. торговой площади

Предприятия общественного питания   0,67 х 40 = 27мест

Развитие и размещение сети объектов розничной торговли предусматривает её формирование в виде единой взаимосвязанной  системы торгового обслуживания населения на основе:
- разнообразия структурно-функциональных параметров торговых объектов;
- ориентации каждого отдельного торгового объекта на конкретную зону торгового обслуживания;
- нацеленности на создание полноценной социально-ориентированной среды села.
        Повышение доходов населения, увеличение в бюджетах семей расходов на досуг и развлечения вне дома будет способствовать развитию сети общественного питания. При таком подходе меняются приоритеты большинства покупателей. Наиважнейшим становится качество товара и обслуживания и лишь затем его цена.

Учреждения бытового обслуживания.

Сеть предприятий бытового обслуживания в нашей стране начала стабильно развиваться с конца 90-х и сегодня пока не достигает рекомендаций СНиП (9 рабочих мест на 1000 жителей). Дифференциация в размещении и обеспечении населения предприятиями бытового обслуживания на территории не бывает выражена определенно в переходный период развития страны. В проекте генерального план предлагается размещение объекта бытового обслуживания, строительство новой бани.

Расчет потребности*:

Предприятия бытового обслуживания   0,67 х 7 = 5 рабочих места

Баня 0,67х7= 5  мест

__________________________________________________________________

*СНиП 2.07.01-89* табл. 7 Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

2.4.4. Комплексное развитие отдыха населения.

На момент разработки генерального плана не существовало организованной системы отдыха населения.  
        При сложившихся  социально-экономических условиях  говорить о конкретных формах территориальной организации системы отдыха населения и объектов массового отдыха  не представляется возможным. Необходимо лишь определить фрагменты территории села, являющиеся наиболее пригодными (заготовками) по природно-ландшафтным условиям для организации отдыха.

Формируется непрерывная система озеленения села  вдоль водно-земной реки Щелкан, в южной части предлагается сформировать паковую зону вдоль возникающих в период полноводья прудов.

РАЗДЕЛ III.

1. Инженерная инфраструктура территории.

  - Внешний транспортный комплекс.

Внешний транспорт   связывает село Осички с районным центром  Рудней и п. Лемешкино  предлагается к существующим общественным остановкам, расположенным у общественного центра и вки й ..размещение дополнительной автобусной остановки  для вновь построенной усадебной застройки в северной части  села.

1.2. Улично-дорожная сеть.

При планировке улично-дорожной сети за основу принята сложившаяся система улиц села с учетом их дальнейшего развития. Основа транспортной схемы села – поселковая дорога  с асфальтовым покрытием, связывающая село с дорогами общей сети. 
        Посредством улиц в жилой застройке, имеющих также асфальтовое покрытие,  обеспечивается связь жилых территорий с поселковой дорогой ,общественным центром  и производственными территориями. 
       Улицы в жилой застройке (основные) обеспечат связь жилых территорий с главными улицами. По всем направлениям  предлагается асфальтовое покрытие дорог. Для основных улиц, связывающих жилые районы с производственной территорией, предлагается использовать усовершенствованные виды покрытий: цементнобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных органическими и вяжущими материалами. 
       Кроме того, для индивидуальных жилых домов предусмотрены хозяйственные проезды со щебеночным покрытием.

2. Инженерная инфраструктура

# Инженерная инфраструктура города состоит  из инфраструктуры водохозяйственного комплекса, инфраструктуры энергетического комплекса и инфраструктуры связи.

# Инфраструктура водохозяйственного комплекса включает в себя системы водоснабжения и канализования.

# Инфраструктура энергетического комплекса включает  системы тепло, -электро-  и газоснабжения.

# Инфраструктура связи включает системы телефонной, мобильной, телевизионной, радиопередающей связи.

# Магистральные инженерные сети в границах существующей застройки размещены на землях общего пользования. В границах планируемой территории предусмотрена зона для комплексного размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства.

# 2.1. Водоснабжение.

# Существующее положение.

Хозяйственно-питьевое  и производственное водоснабжение с Осички от существующих и проектируемых водозаборных скважин.

Существующая система водоснабжения принята объединенной, пожаротушение предусматривается из пожарных гидратов от пожарных резервуаров

Доставка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям Д150 мм - Д200 мм.

Прогнозный расчет водопотребления

| № | Наименование водопотребителя | Ед. изм | Кол-во | 2009 г. | Прогноз на 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующая застройка, м3/сут | Существующая застройка, м3/сут | Планируемая застройка, м3/сут | Итого, м3/сут |
|  |  |  |  | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | Подземный источник водоснабжения |
| 8 | Застройка с центр.водопроводом и горячим водоснабжением | чел | 670 | 516 | 541,8 | 516 | 541,8 | 154 | 161,7 | 703,5 |
| 9 | Учреждения, дет.сады, больницы, школы | 1 раб. 1 учащ. 1место | 320 | 320 | 336 | 320 | 336 | - | - | 336 |
| 10 | Пожаротушентие |  |  |  | 86 |  | 86 |  | 12 | 98 |
| 11 | Полив городских зеленых насаждений | м2 |  |  |  | - | - |  | 2,09 | 2,09 |
| 12 | Полив приусадебных участков | м2 | 84000 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 5,04 | 9,04 |
| 13 | Промышленные предприятия | - | - | - | - | - | -- | - | 150 | 150 |
|  | ИТОГО : |  |  |  | 967,8 |  |  |  | 330,83 | 1298,63 |
|  | в т.ч.: |  |
|  | жилая застройка и учреждения |  |  |  | 877,8 |  | 877,8 |  | 161,7 | 1039,5 |
|  | полив |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 7,13 | 11,13 |
|  | пожаротушение |  |  |  | 86 |  | 86 |  | 12 | 98 |
|  | промышленность | - |  |  | - |  | - |  | 150 | 150 |

Примечание:

1.расход воды по промышленным предприятиям (строка 13, графа 10)  принят ориентировочно 500 м3 в сут. ;

2. пожаротушение принято: 2 одновременных пожара в течении 3 часов;

3. норма расхода воды по учреждениям, детским садам, больницам, школам и административными здания (графа 4) принята по среднему показателю.

4. полив  всех видов принят в период с мая по сентябрь в среднем через каждые 2 дня  (50 дней в году) и  поделен на 365 (кол-во дней в году).

- норма расхода для застройки с водопользованием  в связи с отсутствием официальных данных принята  25 л/сут (1,05 м№/сутки) на 1 жителя согласно п.2.4. СНиП 2.04.03-85

# Мероприятия и предложения.

Генеральным планом предлагается использование существующих и дополнительно запроектированных   подземных источников для обеспечения водоснабжением планируемых к размещению жилых и промышленных территорий.

Ориентировочный дебет скважин в этом районе может составить 10 тыс.м3/сут. (согласно водохозяйственному балансу необходимый объем воды из подземного источника  равен 7,9 м3/сут).

Для определения точного места залегания горизонта, местоположения водозаборов и качества воды необходимо проведение поисково-разведовательных работ.

В соответствии с  разработанным проектом** в границах   существующей застройки предусматривается перекладка уличных водоводов Д от 110 мм до 225 мм, пришедших в негодность, реконструкция водозаборных сооружений с увеличением производительности до 3,2 тыс. м3 в сут.,

Объем потребляемой воды существующей территории  на расчетный период возрастет до 8,3 м3 в сут.

Запланировано размещение индивидуальной жилой застройки, размещение общественно-деловых зон и зон производственного назначения на новых территориях села, где предусматривается централизованная подача воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, внутреннее и наружное пожаротушение.

Водопотребление проектируемой территории  составит  0,3 тыс. м3 в сут.

Общий прогнозный расход воды на расчетный период составит 1,3 тыс.м3 в сут.

Генеральным планом предлагается прокладка  водоводов д150 мм протяженностью около 0,5 км от подземного источника до  проектируемой застройки.

Пожаротушение предусмотрено из пожарных гидрантов, устанавливаемых на водопроводной сети.  Водозабор для пожаротушения предусмотрен из пожарных резервуаров и реки Щелкан.

Противопожарный расход намечено хранить в резервуарах 2х54 м3 размещенных по территории села с учетом зон охвата.

Полив зеленых насаждений и приусадебных участков, а так же мойка городских тротуаров происходит сезонно в течении 5 месяцев в году. В связи с планируемым увеличением площади зеленых насаждений более, чем в 2 раза, общий расход воды для полива на расчетный срок составит около 9 тыс. м3 в сут., в течении  сезона, что говорит о нецелесообразности использования для этой цели воды питьевого качества.  Генеральным планом предложено проложить собственную систему водоснабжения –поливочный водовод- с  сетями мелкого заложения.

В качестве источника полива насаждений общегородского значения на существующей территории города принять поверхностные воды р.Щелкан.  Для полива приусадебных участков и зеленых насаждений общегородского значения планируемой территории предлагается использовать шахтные колодцы.

# 2.2. Канализация

# Существующее положение

В настоящее время централизованная система канализации отсутствует. Бытовые сточные воды от жилых и общественных зданий, промпредприятий,  не оборудованных централизованной канализацией, отводятся в емкости с последующим вывозом, от индивидуальной жилой застройки – в выгреба.

Вышеперечисленные факторы в целом создают неблагоприятную санитарную и экологическую обстановку.

# Мероприятия и предложения.

При создании систем канализации индивидуальной застройки  запланировано использование автономных систем канализования на основе биологической очистки (локальных очистных сооружений) с последующей утилизацией в техническую воду и минеральные удобрения.

Промышленные производства обработки сельскохозяйственной продукции  так же запланировано канализовать автономно. Вид и способ очистки и утилизации стоков будет определяться в зависимости от технологии производства непосредственно при проектировании.

Основные направления развития инфраструктуры водохозяйственного комплекса  отображены на  «Схеме  инженерной инфраструктуры».

# 2.3.Теплоснабжение

# Существующее положение.

Основная часть жилого фонда частного сектора отапливается самостоятельно газом.  Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

Общественные здания отапливаются также газовыми котельными.

# Мероприятия и предложения

Проектируемую жилую  застройку на перспективу развития до 2030 года предполагается снабжать теплом и горячей водой посредством поквартирного отопления  и установок газовых водонагревателей в каждом коттедже.

Административные здания, расположенные в проектируемой общественно-деловой зоне, а так же промпредприятия, размещаемые в производственной зоне предполагается обеспечивать  блочно-модульными котельными на газовом топливе.

# 2.4. Газоснабжение

# Существующее положение.

Газоснабжение с. Осички осуществляется по 2-х ступенчатой системе:  1-ая ступень – газопроводы среднего давления до 0,6 МПа, 3-я ступень – газопроводы низкого давления –до 0,005 МПа.

Источником природного газа является автоматическая газораспределительная станция (АГРС).

От АГРС газоснабжение осуществляется по 2-х ступенчатой схеме: через сети среднего давления газ подается на газорегуляторные пункты (ГРП)  к котельным промышленных предприятий и крупных коммунально-бытовых потребителей. На выходе из ГРП газ низкого давления подается в газопроводы низкого давления для снабжения жилых и общественных зданий и прочих мелких коммунально-бытовых потребителей. 	Природный газ используется на все индивидуальные и коммунально-бытовые нужды, отопление, приготовление пищи и горячей воды, промышленные и технологические нужды предприятий

Годовой  объем потребляемого газа составляет    м3/год.

Процент охвата населения природным газом составляет 100%.

# Мероприятия и предложения.

Существующая схема газоснабжения города сохраняется.

Для планируемой жилой застройки в качестве источника газоснабжения генеральным планом предлагается принять существующий АГРС и 2-х ступенчатую систему газораспределения. К газопроводам среднего давления подключаются ГРП для снижения давления газа и подачи его в сети низкого давления для снабжения жилых и общественно-деловых зданий.

Надежность бесперебойного давления должно быть обеспечено закольцовкой по низкому давлению.

Необходимость в установке дополнительных газорегуляторных пунктов для снижения давления для  целей отопления и собственных нужд каждого из предприятий определить при  дальнейшем проектировании.

2.5. Электроснабжение

Существующее положение.

Снабжение электроэнергией промпредприятий и потребителей жилищно-коммунального хозяйства производится от Волгоградской энергосистемы.

Источником энергии является  электроподстанция Лемешкино 110/10 кВ. Электроэнергия на подстанции с Осички  поступает по  высоковольтной линиям напряжением 10 кВт от  подстанции Лемешкино.

Распределение электроэнергии по потребителям производится на напряжении 6 кВ.

В селе эксплуатируется 3 трансформаторных пункта (ТП), в находятся на балансе участка коммунальных электрических сетей.

Прогнозный расход электроэнергии

| № | Наименование | Ед. изм | 2009 г. | Прогноз на 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующая застройка , кВт | Существующая застройка , кВт | Планируемая застройка, кВт | Итого кВт |
|  |  |  | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход |  |
| 1 | Жилая застройка | чел |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промышленность | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1. существующий и прогнозный расчет электрической нагрузки по строке 1 выполнен по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), мелкопромышленных потребителей,  а так же наружного освещения.

2. существующий и прогнозный расчет электрической нагрузки по строке 2 принят согласно данных, предоставленных предприятиями городского поселениями Новоаннинское.

# Мероприятия и предложения.

Существующая схема электроснабжения города сохраняется.

Распределение электроэнергии по потребителям на проектируемой территории индивидуальной  застройки, общественно-деловых зон и промышленных предприятий будет осуществляться на напряжении 6 кВ по петлевой схеме, при  которой линии связаны посредством перемычек, что позволяет в случае необходимости переключить полностью или частично любую линию на питание от смежной линии с помощью выключателя. Электрические сети выполняются кабельными.

Трансформаторные пункты должны применяться преимущественно комплектными закрытого типа. Мощность и количество трансформаторов определяется непосредственно при проектировании.

Основные направления развития инфраструктура энергетического комплекса отображены на Схеме №6 «Схеме  инженерной инфраструктуры ».

2.6. Инфраструктура связи.

Телефонная связь с Осички обеспечивается от автоматической станции  емкостью 152 номера. В 2010году в с. Осички проведена замена аналогового оборудования 200 ( емк150№) на цифровую АТС Si-3000, монтированной емкостью 192 №.

В 4 квартале 2010года проведены работы по реконструкции межстанционной линии связи от р.п. Рудня до с. Осички с прокладкой ВОЛС( волоконно- оптические линии связи) , линейно- кабельных сооружений внутри села.

Существующая инфраструктура сооружений связи в с.Осички в настоящее время позволяет предоставлять услуги высокоскоростного доступа к сети \интернет

Звуковое вещание жителей с Осички производится по однозвенной схеме от сельского радиоузла, расположенного в узле связи.

В городе задействовано 400 радиоточек.

Генеральным планом на расчётный срок (2030 г.) прогнозируется развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций следующих направлений:

- телефонную связь общего пользования

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных

- проводное вещание

- эфирное радиовещание

- телевизионное вещание.

Развитие телефонной сети города на расчетный срок будет осуществляться на коммерческой основе в зависимости от абонентского спроса.

Важным моментом является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая “Интернет”, что успешно претворяется в настоящее время в селе.

Развивается в селе и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM – основные операторы: ЗАО”Волгоград-GSM”, ЗАО”ВымпелКом”, ЗАО”Волгоград Мобайл”, ЗАО”СМАРТС”.

Система проводного вещания в городе  будет сохраняться, как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО.

2.7. Санитарная очистка территории и мусороудаление

Организацией, осуществляющей уборку территорий и санитарной очисткой занимаются коммунальные предприятия и службы сельской администрации.	В границах  поселения имеется свалка (в 300м на северо-запад от жилой застройки), на которую вывозятся не только твердые бытовые отходы от населения, но и отходы промпредприятий, осуществляется слив жидких нечистот.

Территория свалки составляет порядка _0,2_ га

Санитарное состояние  неудовлетворительное.

В задачу санитарной очистки входит сбор, удаление и обезвреживание твердых отбросов, выполнение работ по уличной летней и зимней уборке улиц  в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения.

Для обеспечения санитарной очистки города на расчетный срок и создания необходимых санитарно-экологических условий существования населенного пункта предполагается размещение нового полигона ТБО за чертой жилой застройки на расстоянии 1000м. Площадь полигона 0.4га.

2.8. Дождевая канализация.

Дождевая канализация в с Осички отсутствует. Отвод осуществляется открытыми лотками по естественному уклону рельефа местности.

Сброс осуществляется в р. Щелкан  открытым способом через очистную установку. На расчетный срок данная система сохраняется.

РАЗДЕЛ IV.

1.Перечень мероприятий по территориальному планированию.

1.1. Определение и установление административных границ территории села.

За основу для решения по определению и установлению административных границ села принят сценарий его территориально-пространственного развития по выявленным социально-экономическим тенденциям, региональным и местным закономерностям, основным положения м градостроительного и земельного законодательства Российской Федерации и Волгоградской области. 
           Запланировано:
- перевести земли сельскохозяйственного назначения в западной и южной окраинах села в земли населенных пунктов с включением их в состав территории села  для последующего целевого использования и застройки;
           Определение и установление границы села произведено в соответствии с существующим землепользованием по материалам ГУ « Кадастровая палата Волгоградской области».и в соответствии с материалами проекта «Схема территориального планирования Руднянского муниципального района Волгоградской области», разработанная проектной организацией ООО «Геодезия и межевание»

г. Ярославль

1.2. Определение природных и территориальных  ресурсов села и принципов их рационального использования.

На территории села выделено 13 жилых кварталов,  рекреационных зоны и 5 производственных территории сельскохозяйственного направления, определена их площадь. Осуществлено функциональное зонирование территории в установленных границах села. Самые крупные зоны по установленным нормативами территориям:
- селитебная -  89,34га;
- производственно- коммунальная  –  1,7га;

- сельско-хозяйственных объектов- 12,24га,
- ландшафтно-рекреационная – 26,22 га.

- специального назначения- 1,62га. 
         Существующий жилой фонд сохраняется полностью.

Новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободных территориях в западной и юго- западной части села в основном за счет индивидуальной жилой застройки  .

Общественный центр предлагается формировать на месте сложившегося центра. . Кроме того, в северной части села на самой высокой точке села на территории примыкающей к вновь построенному кварталу предлагается по желанию жителей разместить небольшую церковь . 
         Принимается норма жилой обеспеченности одного жителя 
села – 30 кв.м. общей площади.
      Увеличиваются территории действующих кладбищ на севере села до 15 га., в южной части  - до 4 га. и закрепляются в новых границах.
      Формируется непрерывная система озеленения села  вдоль водно-земной реки Щелкан, в южной части предлагается сформировать паковую зону вдоль возникающих в период полноводья прудов.

Вдоль существующих и вновь проектируемых производственных территорий необходимо сформировать защитное озеленение  санитарно-защитных зон.
        Часть ландшафтно-рекреационных территории, планируемых для размещения объектов общего пользования, требуют выполнения предварительных проектных работ по определению нормативной площади заявленных объектов и их окружной границы.
       Выделены незастроенные территории, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке:
- территория застройки индивидуальными жилыми домами;
- территория местных центров обслуживания населения.

Село имеет определенные пространственные ресурсы для развития за пределами существующих границ.
          В западной части граница села опоясывает производственные территории. Существующий  полигон твердых бытовых отходов (ТБО), находящийся в северной части села необходимо   закрыть , т.к. не выдерживается неоходимый санитарный разрыв .    Новый полигон  размещается  в южной стороне с соблюдением необходимого санитарного разрыва до жилой застройки 1000м.

Производственные территории находятся в непосредственной близости от существующей жилой  застройки. Свободное развитие села, возможно, лишь в южном направлении иго западном направлении. Таким образом, целесообразными направлениями развития села являются:
- рост жилых территорий в южном и юго- западном направлении
- корректировка использования данных земель

1.3. Определение зон с особыми условиями использования территории.

Устанавливаются водоохранная зона и прибрежная полоса  реки Щелкан в размере 100м и 50 м соответственно.

Устанавливаются санитарно—защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов в размере 50,100,300,500,1000 м в соответствии с классом опасности. Это сделано и по отношению к существующим предприятиям и по отношению к предлагаемым  производственным и коммунально-складским объектам. Установлено  4 типа санитарно-защитных зон на территории села и окружающих территориях.

Устанавливаются зоны санитарной охраны группы подземных источников питьевого водоснабжения в соответствии с действующим законодательством.

Устанавливается местоположение полигона твердых бытовых отходов (ТБО) и границы санитарно-защитной зоны размером 1000 м..

1.4. Строительство сетей и объектов инженерно-технической инфраструктуры.

Определяется водохозяйственный баланс территории села на перспективу, исходя из наличия источников воды питьевого качества  на территории села. Баланс будет составлять 1,3 тыс.м3 в сут.

На перспективу основным источником водоснабжения сохраняются подземные воды. Дополнительно  предполагается бурение новых подземных  источников водоснабжения на территории села. Согласно водохозяйственному балансу необходимый объем воды полностью берется из подземного источника.

Проектом предусматривается перекладка  уличных  водоводов и запланировано проложить магистральные уличные водоводы для водоснабжения селитебных территорий.

Водозабор для пожаротушения предусмотрен из пожарных резервуаров и реки Щелкан. Противопожарный расход намечено хранить в резервуарах 2х54 м3 на площадке водозаборных сооружений.

Предложено проложить собственную систему поливочного водоснабжения сетями мелкого заложения. Источник поливной воды – река Щелкан.

Предлагается на перспективный срок строительство локальных очистных сооружений канализации  типа « Евробион» на каждый объект.

Предлагается строительство полигона твердых бытовых отходов площадью д0,7 га  на северной окраине села  на удалении более  2 км. от реки Щелкан.

Создавая систему теплоснабжения села, предполагается проведение мероприятий по внедрению индивидуального поквартирного отопления жилой застройки, перевод на автономное отопление от блочно-модульных котельных административных и общественных зданий.

Существующая схема газоснабжения города сохраняется. Предлагается принять существующие  газораспределительные пункты(ГРП) в качестве источника газоснабжения и осуществить двухступенчатую систему газораспределения. Для газоснабжения  производственных территорий  предлагается  проложить  газопроводы среднего давления  с устройством у непосредственного ввода в предприятия газораспределительных пунктов для снижения давления.

Существующая схема электроснабжения села сохраняется. Дальнейшее строительство резервов электрических мощностей зависит от развития действующих, размещения и строительства новых производств.

Предполагается создание дождевой канализации по открытым лоткам и сброс в поверхностный источник через очистные установки

1.5. Строительство транспортных объектов и сетей.

Предполагается сохранить транспортное обеспечение населения и пешеходные связи путем  села.

На западной  территории производственного назначения планируется прокладка проездов.

В село Осички   существует  один въезд.. Предполагается обновление грунтовых дорог через окраинные территории села.

2. Особенности развития территорий с особыми условиями.

2.1. Санитарно-защитные зоны и разрывы.

Границы санитарно-защитных зон уставлены в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

2.1.1. Водоохранные зоны.

В соответствии с требованиями ст. 65 Водного Кодекса РФ ширина водоохраной зоны реки Щелкан принята  100м, в границах водоохраной зоны установлена и прибрежная защитная полоса 50 м и береговая полоса шириной 20м.	Режим использования территорий в границах водоохраной зоны  – согласно Водному Кодексу РФ.

2.1.2. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Питьевое водоснабжение села обеспечено подземными источниками.

Границы зон охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95 в размере 50 м – для первого пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод, для второго и третьего поясов размер зоны санитарной охраны водозабора подземных вод определяется гидродинамическим расчетом.

2.2.3. Санитарно-защитные зоны  предприятий высокого класса опасности.

В связи с размещением на территории села производственного предприятия высокого класса опасности местного значения – полигона твердых бытовых отходов (ТБО), установлена граница санитарно-защитной зоны 1000 м. В границах  санитарно-защитной зоны предлагается установление особого режима использования территории в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, пп. 5.1 – 5.3.

2.2.4. Санитарно-защитные зоны  предприятий  III. IV. V класса опасности.

Территории, прилегающие к месту размещения производственных объектов в западной и южной  части села; объектов жилищно-коммунального хозяйства (сооружения для очистки сточных вод) в восточной части, предлагается перевести в категорию санитарно-защитных.

2.2.5. Охранная зона  воздушных линий электропередачи напряжением 
           10кВ

Охранная зона  для воздушных линий электропередачи напряжением  10 кВ устанавливается вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими  по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 20м . Установление охранной зоны нормируется правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В..

РАЗДЕЛ IV.

1. Обеспечение инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных стихийными природными бедствиями, техногенными авариями и катастрофами, а также применением современного оружия является основной задачей инженерно – технических мероприятий гражданской обороны.

Целью мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения.

Объем и содержание мероприятий определен из принципов необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств.

Основной задачей мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является обеспечение защиты населения.

Безопасность людей в чрезвычайных ситуациях должна обеспечиваться:

- снижением вероятности возникновения и уменьшения возможных масштабов источников природных, техногенных и военных чрезвычайных ситуаций;

- локализацией, блокированием, сокращением времени действия, масштабов действия и ослабления поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций;

- снижения опасности поражения людей в чрезвычайных ситуациях путем предъявления и реализации к расселению людей, принятия соответствующих объемно –

- планировочных и конструктивных решений;

- поражающих воздействий источников чрезвычайных ситуаций. А также осуществлением аварийно – спасательных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья   людей, восстановлению жизнеобеспечения населения на территориях, подвергшихся воздействию разрушительных и вредоносных сил природы и техногенных факторов

- повышения устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, могущих создать угрозу для здоровья людей;

- организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения и персонала аварийных и прочих объектов. При возникновении, развитии и распространении

- ликвидацией последствий реабилитации населения, территорий и окружающей среды, подвергшихся воздействию при чрезвычайных ситуациях

Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера

Опасные производства

Опасными технологическими процессами по определению ГОСТ Р22.0.02-94 являются процессы, проходящие при повышенных давлениях, вакууме, высокой температуре с участием токсичных, горючих и взрывоопасных веществ.

С этой точки зрения процесс транспортировки газа относится к категории опасных.  Наибольшую опасность для обслуживающего персонала, населения и окружающей природной среды при эксплуатации газопроводов представляют аварийные ситуации, связанные с неконтролируемым выходом наружу природного газа вследствие разгерметизации стенок трубопровода, запорно-регулирующей арматуры, при:

- механическом повреждении;

- старении (коррозии) металла;

- возникновении микротрещин;

-     температурных напряжениях разрыва сварного шва;
-     целенаправленной диверсии

При разгерметизации газопроводов, вызванной любой из выше перечисленных причин, происходит образование взрывоопасного облака. В больших концентрациях газ опасен при вдыхании. Вызывает головокружение, чувство удушья, головную боль. При пожаре и взрыве возможны травмы, ожоги, разрушения и человеческие жертвы.
  При выполнении проекта газоснабжения, выполняемого с учетом решений проекта планировки территории по инженерному обеспечению,  следует предусмотреть мероприятия по безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта:

- диаметры газопроводов определить из условия обеспечения всех потребителей в часы максимального потребления газа; выбор материалов труб, трубопроводной запорной арматуры, соединительных деталей и других материалов произведен  с учетом давления, расчетной температуры наружного воздуха в районе строительства, грунтовых и природных условий;

- запорную арматуру предусмотреть для газовой среды(соответствие герметичности затвора классу В по ГОСТ 9544-93);

- в ГРПШ предусмотреть предохранительно-сбросной и предохранительно-запорный клапаны, обеспечивающие сброс газа и прекращение подачи газа при недопустимых отклонениях от установленного проектной документацией  рабочего давления газа после регулятора;

- предусмотреть молниезащиту и заземление ГРПШ;

- надземный газопровод покрыть  антикоррозийным покрытием для наружных работ, верхний слой желтого цвета;

- подземный газопровод предусмотреть с изоляцией «весьма усиленного» типа;

- сварные стыки на стальном газопроводе подвергнуть неразрушающим методам контроля, в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002  п. 10.4.1 табл.14;

- вдоль трассы наружного газопровода и ГРПШ, в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства России (№  878 от 20.11.2000 г.), определить охранные зоны, достаточные  для безопасной эксплуатации опасного производственного объекта.

Пожарная безопасность

В проекте приняты планировочные решения,  обеспечивающие  доступность пожарной технике  ко всем планируемым объектам ( твердое покрытие проезжей части необходимой ширины для проезда пожарных машин). Пожарные резервуары запроектированы в увязке с.

сетями водоснабжения.

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера

- сильный ветер – скорость при порывах 25 м/сек и более (на территории  Волгоградской области скорость ветра достигает 32 м/сек);

- крупный град;

- сильный снегопад;

- сильный гололед

Территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Согласно «Классификации ЧС» утвержденной постановлением РФ от 21.04.2007 № 304 на территории села возникновение  ЧС возможно по причине:

аварии (чрезвычайное событие техногенного характера, происшедшее по конструктивным, производственным, технологическим или эксплуатационным причинам, либо из-за случайных внешних воздействий, и заключающееся в повреждении, выходе из строя, разрушении технических устройств или сооружений); метеорологических и агрометеорологических опасных явлений: бури (9-11 баллов), ураганы (12-15 баллов), крупный град, сильный дождь (ливень),  сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки; аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения: аварии в системах снабжения населения питьевой водой, аварии на коммунальных газопроводах.

К потенциально опасным объектам относятся объекты, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации

По данным администрации сельского  поселения к таким объектам относятся	территории, подверженные риску возникновения чрезвычайной ситуации  техногенного характера, определяются индивидуально для каждого объекта в соответствии с деятельностью и техническим обеспечением. Данными сведениями разработчики генерального плана не располагают.    
        Территориями, подверженными подтоплению в период таяния снегов,   являются территории  со слабовыраженным уклоном рельефа, что характерно для всей территории села.